## Slide 1: Edge Computing pada ESP32
Pengolahan data sensor kualitas udara langsung di perangkat
Mata Kuliah IoT Cerdas · Program Magister
Indra Chandra - Eka Sugiarto
CO₂
PM2.5
T/RH
Notes: Pertemuan ini fokus pada edge computing di hardware. Pertemuan ini adalah yang pertama dari tiga topik: edge computing, akuisisi/transmisi data, lalu pengantar backend-frontend.

## Slide 2: Capaian Pembelajaran
Setelah sesi ini, mahasiswa mampu:
1
Validasi rentang ukur
Menandai nilai sensor di luar rentang datasheet dan galat pembacaan dengan flag kualitas.
2
Indeks waktu
Memakai jam internal ESP32 (NTP) untuk mengindeks data per hari, jam, dan menit.
3
Deteksi outlier
Mengimplementasikan metode boxplot (IQR, pagar Tukey) pada jendela bergulir.
4
Penyimpanan lokal
Merancang format, kapasitas, dan rotasi file data di SPIFFS.
5
Agregasi
Menghitung rata-rata per jam dan per 24 jam dengan aturan kelengkapan data.

## Slide 3: Mengapa Komputasi di Edge?
Aspek | Semua diolah di cloud | Edge-first (ESP32)
Bandwidth | Kirim setiap sampel mentah | Kirim data bersih + agregat
Saat WiFi putus | Data hilang | Tersimpan di SPIFFS, dikirim ulang
Kualitas data | Disaring belakangan | Diberi flag sejak di sumber
Latensi deteksi | Bergantung jaringan | Seketika di perangkat
720 → 24
sampel per parameter per hari yang perlu dikirim bila hanya rata-rata per jam yang diunggah
Data mentah tetap tersimpan lokal sebagai cadangan dan audit.

## Slide 4: Batasan Platform Praktikum
Perangkat keras: ESP32
CPU
Xtensa LX6 dual-core, 240 MHz
SRAM
520 KB
Flash
4 MB (modul WROOM-32)
Radio
WiFi 2,4 GHz + Bluetooth
Antarmuka
UART ×3, I²C, SPI, ADC
Perangkat lunak
IDE
Arduino IDE
Core
arduino-esp32 v1.0.6 (ESP-IDF v3.3)
Board
ESP32 Dev Module
Partisi
Default 4MB with spiffs (1.5 MB SPIFFS)
Catatan
LittleFS & API timer baru baru ada di core 2.x/3.x
Notes: Tekankan bahwa semua contoh kode diuji untuk core 1.0.6. Beberapa perilaku berbeda di core 2.x ke atas, misalnya File.name() di SPIFFS tidak lagi mengembalikan path lengkap.

## Slide 5: Sensor dan Rentang Ukurnya
Parameter | Contoh sensor | Antarmuka | Rentang ukur | Akurasi (datasheet)
CO₂ | MH-Z19B (NDIR) | UART 9600 | 0–5000 ppm | ±(50 ppm + 5%)
PM2.5 | Plantower PMS5003 | UART 9600 | 0–500 µg/m³ efektif, maks 1000 | ±10 µg/m³ / ±10%
Suhu | Sensirion SHT31 | I²C | −40 – 125 °C | ±0,3 °C
Kelembapan | Sensirion SHT31 | I²C | 0–100 %RH | ±2 %RH
!
Kolom rentang ukur menjadi dasar batas validasi di edge. Selalu ambil dari datasheet sensor yang benar-benar dipakai (mis. DHT22: −40–80 °C).

## Slide 6: Alur Pengolahan di Edge
Baca
sensor
1
Validasi
rentang
2
Beri
cap waktu
3
Cek
outlier IQR
4
Simpan
ke SPIFFS
5
Agregasi
jam & 24 jam
Kirim
(pertemuan 2)
Prinsip: nilai mentah tidak pernah dihapus. Setiap tahap hanya menambah flag kualitas, sehingga keputusan akhir (pakai atau buang) tetap bisa diaudit di server.

## Slide 7: Validasi Rentang Ukur
01
Mendeteksi nilai di luar kemampuan fisik sensor dan galat pembacaan

## Slide 8: Kapan Nilai Sensor Tidak Sah?
Di luar rentang fisik
Nilai < batas bawah atau > batas atas datasheet, mis. RH 112 % atau PM2.5 negatif.
Galat pembacaan
NaN dari library SHT/DHT, timeout UART, checksum frame PMS5003 tidak cocok.
Saturasi
Nilai menempel tepat di batas (CO₂ = 5000 ppm terus-menerus) → sensor jenuh.
F_RANGE
Data sah
F_RANGE
min
max
Rentang datasheet
Jangan dibuang diam-diam. Simpan nilai mentah + flag.

## Slide 9: Flag Kualitas sebagai Bitmask
Bit | Konstanta | Nilai | Arti
0 | F_RANGE | 0x01 | Di luar rentang ukur
1 | F_OUTLIER | 0x02 | Outlier menurut IQR
2 | F_NOTIME | 0x04 | Jam belum tersinkron
3 | F_SENSOR | 0x08 | Galat baca / NaN / timeout
1 byte per parameter, bisa digabung. Nilai 0 berarti data bersih.
uint8_t fl = 0;
fl |= F_OUTLIER;
fl |= F_NOTIME;
// fl == 0x06
if (fl & F_OUTLIER) {
// ditandai outlier
}
bool bersih = (fl == 0);

## Slide 10: Kode: Validasi Rentang
#define F_RANGE 0x01
#define F_OUTLIER 0x02
#define F_NOTIME 0x04
#define F_SENSOR 0x08
struct Spec { float minV, maxV; };
const Spec SPEC_CO2 = {0, 5000}; // ppm
const Spec SPEC_PM25 = {0, 1000}; // ug/m3
const Spec SPEC_TEMP = {-40, 125}; // degC
const Spec SPEC_RH = {0, 100}; // %RH
uint8_t checkRange(float v, const Spec &s) {
if (isnan(v)) return F_SENSOR;
if (v < s.minV || v > s.maxV) return F_RANGE;
return 0;
}
Batas keras
Dari datasheet. Nilai di luar batas pasti tidak sah dan tidak masuk jendela outlier maupun rata-rata.
Batas lunak (opsional)
Plausibilitas lokasi, mis. CO₂ luar ruang < 350 ppm patut dicurigai. Beri flag terpisah, jangan langsung tolak.

## Slide 11: Waktu Internal sebagai Indeks
02
Memakai jam ESP32 untuk mengindeks data per hari, jam, dan menit

## Slide 12: Jam Internal ESP32
Boot
epoch = 0 (1970)
WiFi
terhubung
NTP
configTime()
Waktu valid
epoch > 2023
Cara kerja
Waktu sistem (time_t, detik sejak 1970) dijaga timer dari kristal 40 MHz selama chip aktif. SNTP menyinkronkan ulang secara berkala.
Zona waktu
WIB = UTC+7 → gmtOffset = 25200 detik, tanpa DST. localtime_r() menghasilkan struct tm lokal.
Keterbatasan
Tanpa baterai, waktu hilang saat reset. Drift lebih besar saat deep sleep. Sering offline → RTC eksternal (DS3231).

## Slide 13: Kode: Sinkronisasi NTP
#include <WiFi.h>
#include "time.h"
const long GMT_OFFSET = 7 * 3600; // WIB
const int DST_OFFSET = 0;
void initTime() {
configTime(GMT_OFFSET, DST_OFFSET,
"id.pool.ntp.org", "pool.ntp.org");
struct tm ti;
if (!getLocalTime(&ti, 10000)) // tunggu 10 s
Serial.println("NTP belum sinkron");
}
bool timeValid() {
return time(nullptr) > 1700000000; // > Nov 2023
}
Panggil initTime() setelah WiFi.status() == WL_CONNECTED.
configTime() bersifat non-blocking; getLocalTime() yang menunggu.
Selama timeValid() == false, setiap sampel diberi F_NOTIME.
Setelah sinkron, jam tetap berjalan walau WiFi putus.

## Slide 14: Dari Epoch ke Indeks Hari–Jam–Menit
struct TimeIdx {
uint32_t dayKey; // YYYYMMDD
uint8_t wday; // 0=Minggu .. 6=Sabtu
uint8_t hour; // 0..23
uint8_t minute; // 0..59
uint16_t minOfDay; // 0..1439
};
TimeIdx makeIdx(time_t t) {
struct tm ti; localtime_r(&t, &ti);
TimeIdx x;
x.dayKey = (ti.tm_year + 1900) * 10000UL
+ (ti.tm_mon + 1) * 100 + ti.tm_mday;
x.wday = ti.tm_wday;
x.hour = ti.tm_hour;
x.minute = ti.tm_min;
x.minOfDay = ti.tm_hour * 60 + ti.tm_min;
return x;
}
Contoh
Sabtu, 03-10-2026
14:35 WIB
dayKey
20261003
wday
6
hour
14
minute
35
minOfDay
875

## Slide 15: Pola Pemakaian Indeks Waktu
Satu hari = 24 slot jam = 720 sampel (interval 2 menit)
00
06
12
14
18
1
Sampling selaras jam
Ambil data tiap menit genap (00, 02, 04, …), bukan delay(120000), sehingga tidak bergeser.
2
Deteksi pergantian
if (x.hour != lastHour) → tutup rata-rata jam. Hal sama untuk dayKey.
3
File per hari
Nama file dari dayKey, mis. /m20261003.csv, sehingga mudah dirotasi.
4
Penjadwalan
Tugas pada waktu tertentu, mis. unggah ringkasan pukul 00:05.

## Slide 16: Deteksi Outlier dengan Boxplot
03
Metode IQR dan pagar Tukey pada jendela data bergulir

## Slide 17: Boxplot dan Pagar Tukey
Q1
Median
Q3
Pagar bawah
Pagar atas
Outlier
IQR
IQR = Q3 − Q1
Pagar bawah = Q1 − k·IQR
Pagar atas = Q3 + k·IQR
k = 1,5 → outlier; k = 3 → ekstrem
Berbasis kuartil, tidak tertarik oleh outlier itu sendiri (beda dengan mean ± 3σ).
Tanpa asumsi normal; cocok untuk PM2.5 yang condong kanan.

## Slide 18: Contoh Perhitungan: PM2.5, n = 12
Data terurut (µg/m³), indeks 0–11
18
0
20
1
21
2
22
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
29
10
85
11
Posisi kuartil
pos = p · (n − 1), interpolasi linear
Q1 (p = 0,25)
pos 2,75 → 21 + 0,75·(22 − 21) = 21,75
Median (p = 0,5)
pos 5,5 → 23 + 0,5·(24 − 23) = 23,5
Q3 (p = 0,75)
pos 8,25 → 26 + 0,25·(27 − 26) = 26,25
IQR
26,25 − 21,75 = 4,5
Pagar bawah
21,75 − 1,5·4,5 = 15,0
Pagar atas
26,25 + 1,5·4,5 = 33,0
85 > 33,0
→ diberi F_OUTLIER

## Slide 19: Kode: Jendela Bergulir dan Kuartil
#define NPAR 4 // CO2, PM2.5, T, RH
#define WIN 30 // 30 sampel x 2 mnt = 1 jam
float win[NPAR][WIN];
uint8_t wHead[NPAR], wCnt[NPAR];
void pushWin(int p, float v) {
win[p][wHead[p]] = v;
wHead[p] = (wHead[p] + 1) % WIN;
if (wCnt[p] < WIN) wCnt[p]++;
}
// s[] sudah terurut naik, n elemen
float quantile(const float *s, int n, float q) {
float pos = q * (n - 1);
int i = (int)pos; float f = pos - i;
return (i + 1 < n) ? s[i] + f * (s[i+1] - s[i]) : s[i];
}
Ring buffer
Indeks head berputar; data terlama tertimpa otomatis. RAM: 4 × 30 × 4 B = 480 B.
Metode kuartil
Sama dengan default numpy.percentile, sehingga hasil edge bisa diverifikasi di Python.

## Slide 20: Kode: Uji Outlier
const float IQR_MIN[NPAR] = {10, 2, 0.2, 1};
bool isOutlier(int p, float v, float k = 1.5) {
int n = wCnt[p];
if (n < 10) return false; // cold start
float s[WIN];
memcpy(s, win[p], n * sizeof(float));
for (int i = 1; i < n; i++) { // insertion sort
float key = s[i]; int j = i - 1;
while (j >= 0 && s[j] > key) { s[j+1] = s[j]; j--; }
s[j+1] = key;
}
float q1 = quantile(s, n, 0.25);
float q3 = quantile(s, n, 0.75);
float iqr = max(q3 - q1, IQR_MIN[p]);
return (v < q1 - k * iqr) || (v > q3 + k * iqr);
}
Uji dulu, baru pushWin(), agar nilai baru tidak menilai dirinya sendiri.
Insertion sort cukup untuk n = 30 (≈ 450 perbandingan, < 1 ms).
IQR_MIN mencegah IQR = 0 saat nilai konstan.
Notes: Catatan: wHead tidak dipakai di isOutlier karena urutan tidak penting setelah disortir. Saat wCnt < WIN, hanya n elemen pertama yang terisi karena head dimulai dari 0.

## Slide 21: Desain Jendela dan Jebakan Umum
Ukuran jendela
Kecil → sensitif dan banyak flag. Besar → lambat beradaptasi dan butuh RAM lebih.
Data condong
PM2.5 condong kanan. Pertimbangkan IQR pada log(x + 1) agar pagar atas tidak terlalu ketat.
Peristiwa nyata
Asap pembakaran adalah lonjakan nyata yang berkelanjutan. Outlier hanya diberi flag, tidak dihapus.
Apa yang masuk jendela
Nilai F_RANGE/F_SENSOR jangan dimasukkan. Outlier tetap dimasukkan agar jendela ikut beradaptasi.
Cold start
Setelah boot, jendela kosong. Tunda uji sampai minimal 10 sampel (20 menit).
IQR nol
Nilai konstan atau sensor macet. Pakai IQR minimum setara resolusi sensor.
Notes: Diskusi kelas: kalau outlier tidak dimasukkan ke jendela, apa yang terjadi saat ada kebakaran lahan yang membuat PM2.5 naik terus selama berjam-jam? Jawaban: semua data akan terus ditandai outlier karena jendela tidak pernah beradaptasi.

## Slide 22: Penyimpanan Data di SPIFFS
04
Format record, kapasitas, dan rotasi file di flash internal

## Slide 23: Memahami SPIFFS di ESP32
Peta flash 4 MB, skema partisi default core 1.0.6
app0 1,25 MB
app1 (OTA) 1,25 MB
spiffs ≈1,44 MB
Sistem file datar
Tidak ada folder sungguhan; '/' hanya bagian dari nama. Nama file maks 31 karakter.
Wear leveling
Bawaan SPIFFS, tetapi tetap hindari menulis file yang sama setiap detik.
Performa
Melambat saat hampir penuh. Jaga pemakaian ≤ 75%.
Daya putus
open-tulis-close singkat per record agar data yang hilang paling banyak satu baris.

## Slide 24: Estimasi Kapasitas
≈ 44 B
per record CSV (epoch + 4 nilai + 4 flag)
≈ 31 KB
per hari pada 1 record/2 menit (720 baris)
± 34 hari
data 2-menit dalam 75% partisi SPIFFS
// contoh satu baris CSV
1791012900,612,23.4,27.81,71.2,0,0,0,0
// epoch,co2,pm25,temp,rh,fCO2,fPM,fT,fRH
Alternatif biner: struct 16 byte (nilai diskalakan ke integer) memperpanjang retensi menjadi ± 3 bulan, dengan biaya file tidak bisa dibaca langsung.

## Slide 25: Kode: Mount dan Tulis Record
#include "SPIFFS.h"
void initFS() {
if (!SPIFFS.begin(true)) // true: format bila gagal
Serial.println("SPIFFS gagal mount");
}
bool appendRecord(const TimeIdx &x, time_t t,
const float v[4], const uint8_t fl[4]) {
char path[24], line[80];
snprintf(path, sizeof(path), "/m%lu.csv",
(unsigned long)x.dayKey);
snprintf(line, sizeof(line),
"%ld,%.0f,%.1f,%.2f,%.1f,%u,%u,%u,%u\n",
(long)t, v[0], v[1], v[2], v[3],
fl[0], fl[1], fl[2], fl[3]);
File f = SPIFFS.open(path, FILE_APPEND);
if (!f) return false;
f.print(line); f.close();
return true;
}
NaN tertulis 'nan', tetap terlihat saat analisis.
Rata-rata jam di file terpisah, mis. /h20261003.csv.
Pilih partisi yang memuat SPIFFS di menu Tools.

## Slide 26: Kode: Rotasi File Terlama
void enforceQuota(float maxRatio = 0.75) {
while ((float)SPIFFS.usedBytes()
/ SPIFFS.totalBytes() > maxRatio) {
File root = SPIFFS.open("/");
String oldest = "";
File f = root.openNextFile();
while (f) {
String n = f.name(); // core 1.0.6: "/m20261003.csv"
if (n.startsWith("/m") && (oldest == "" || n < oldest))
oldest = n;
f = root.openNextFile();
}
if (oldest == "") break;
SPIFFS.remove(oldest);
}
}
Kenapa YYYYMMDD?
Urutan alfabet = urutan waktu, jadi file terlama cukup dicari dengan perbandingan string.
Beda versi core
Di core 2.x, File.name() tanpa '/' di depan. Sesuaikan bila migrasi.
Notes: Panggil enforceQuota() sekali per jam saat pergantian jam, bukan setiap menit, karena iterasi direktori SPIFFS relatif lambat.

## Slide 27: Rata-rata per Jam dan 24 Jam
05
Agregasi berjenjang dengan aturan kelengkapan data

## Slide 28: Hierarki Agregasi
30
sampel 2-menit
flag = 0 saja
1
rata-rata jam
sah bila ≥ 23 sampel
24
rata-rata jam
jendela 24 jam
1
rata-rata 24 jam
sah bila ≥ 18 jam
Aturan kelengkapan 75%
Praktik umum pengolahan data kualitas udara: rata-rata hanya sah bila minimal 75% data penyusunnya valid. Bila tidak, hasilnya NaN.
Harian vs bergerak 24 jam
Harian kalender: 00:00–23:59. Bergerak: 24 jam terakhir, diperbarui tiap jam (relevan untuk rerata 24 jam PM2.5 pada indeks seperti ISPU).

## Slide 29: Ilustrasi: Data 2-Menit vs Rata-rata Jam
Chart: µg/m³
Lonjakan 92 µg/m³ pukul 14:22 diberi F_OUTLIER, tidak dirata-rata.
Stempel jam awal: 14:00 = data 14:00–14:59.
Sepakati konvensi stempel dengan backend.

## Slide 30: Kode: Akumulator Rata-rata per Jam
struct Acc { float sum = 0; uint16_t n = 0; };
Acc accH[NPAR];
void addSample(const float v[NPAR], const uint8_t fl[NPAR]) {
for (int i = 0; i < NPAR; i++)
if (fl[i] == 0) { accH[i].sum += v[i]; accH[i].n++; }
}
uint8_t finalizeHour(float out[NPAR]) {
uint8_t mask = 0; // bit i = param i sah
for (int i = 0; i < NPAR; i++) {
if (accH[i].n >= 23) { // >= 75% dari 30 sampel
out[i] = accH[i].sum / accH[i].n;
mask |= (1 << i);
} else out[i] = NAN;
accH[i] = Acc(); // reset untuk jam baru
}
return mask;
}
Tanpa menyimpan 30 nilai
Cukup jumlah dan cacah, sehingga RAM konstan berapa pun lama periodenya.
Per parameter
Tiap parameter punya kelengkapan sendiri. CO₂ bisa sah walau PM2.5 tidak.

## Slide 31: Kode: Rata-rata Bergerak 24 Jam
float hAvg[NPAR][24]; // slot = jam 0..23 dari RTC
uint8_t hMask[24]; // bit i = param i sah
time_t hStamp[24]; // epoch awal jam tsb
void storeHour(uint8_t hour, time_t start,
const float out[NPAR], uint8_t mask) {
for (int i = 0; i < NPAR; i++) hAvg[i][hour] = out[i];
hMask[hour] = mask; hStamp[hour] = start;
}
float avg24(int p, time_t now) {
float s = 0; int n = 0;
for (int h = 0; h < 24; h++) {
bool fresh = (now - hStamp[h]) < 24 * 3600;
if (fresh && (hMask[h] & (1 << p))) { s += hAvg[p][h]; n++; }
}
return (n >= 18) ? s / n : NAN; // >= 75% dari 24
}
x.hour dari RTC langsung menjadi alamat slot (topik 02).
hStamp mencegah slot basi kemarin ikut terhitung.
Rerata harian kalender = avg24() saat jam 23 ditutup.

## Slide 32: Merangkai Semuanya di loop()
void loop() {
static long lastSlot = -1;
time_t now = time(nullptr);
if (now / INTERVAL == lastSlot) return; // INTERVAL = 120 s
lastSlot = now / INTERVAL; // tiap menit genap
TimeIdx x = makeIdx(now);
float v[NPAR]; uint8_t fl[NPAR];
readSensors(v, fl); // fl[i] = F_SENSOR bila gagal
const Spec *sp[NPAR] = {&SPEC_CO2, &SPEC_PM25, &SPEC_TEMP, &SPEC_RH};
for (int i = 0; i < NPAR; i++) {
if (!timeValid()) fl[i] |= F_NOTIME;
if (!(fl[i] & F_SENSOR)) fl[i] |= checkRange(v[i], *sp[i]);
if (!(fl[i] & (F_SENSOR|F_RANGE))) {
if (isOutlier(i, v[i])) fl[i] |= F_OUTLIER;
pushWin(i, v[i]);
}
}
if (x.hour != curHour) { hourRollover(x, now); curHour = x.hour; }
addSample(v, fl);
appendRecord(x, now, v, fl);
}
Notes: hourRollover() berisi: finalizeHour(), storeHour() untuk jam sebelumnya, tulis baris ke file /h<dayKey>.csv, hitung avg24(), lalu enforceQuota(). Lewati finalisasi pada iterasi pertama (curHour awal = 255). Urutannya penting: tutup jam lama dulu, baru tambahkan sampel baru ke akumulator jam baru. INTERVAL didefinisikan #define INTERVAL 120; karena 120 membagi 3600 dan offset WIB 7 jam, slot selalu jatuh di menit genap waktu lokal.

## Slide 33: Ringkasan
✓
Data sah ditentukan di sumber: rentang → waktu → outlier → simpan → agregasi, semuanya tanpa membuang nilai mentah.
Pertemuan berikutnya
Akuisisi dan transmisi data