## Slide 1: Akuisisi dan Transmisi Data
Dari sensor kualitas udara ke server lewat WiFi ESP32
Mata Kuliah IoT Cerdas · Program Magister
Indra Chandra - Eka Sugiarto
UART
I²C
WiFi

## Slide 2: Capaian Pembelajaran
Setelah sesi ini, mahasiswa mampu:
1
Rantai akuisisi
Menjelaskan alur dari besaran fisik hingga data digital dan memilih antarmuka sensor.
2
Protokol sensor
Memahami frame UART MH-Z19B dan PMS5003 serta transaksi I²C SHT31, termasuk checksum/CRC.
3
Transmisi IoT
Membandingkan konektivitas dan protokol, lalu menyusun HTTPS POST berformat JSON.
4
Sinkron waktu mandiri
Menyetel RTC ESP32 dari server sendiri tanpa bergantung pada NTP.
5
Sistem utuh
Membangun firmware yang membaca sensor tiap 2 menit dan mengirim data mentah ke server.

## Slide 3: Posisi Materi Hari Ini
Pertemuan 1
Edge computing
Validasi, indeks waktu, outlier, SPIFFS, agregasi
Pertemuan 2
Akuisisi & transmisi
Sensor → ESP32 → WiFi → server
Pertemuan 3
Backend–frontend
Menerima, menyimpan, dan menampilkan data
Fokus hari ini: jalur data mentah dari sensor sampai diterima server. Logika edge dari pertemuan 1 nantinya disisipkan di tengah jalur ini, tepat sebelum data dikirim.

## Slide 4: Dasar Akuisisi Data Sensor
01
Dari besaran fisik menjadi angka yang bisa diolah ESP32

## Slide 5: Rantai Akuisisi Data
Besaran fisik
CO₂, partikel, panas, uap air
Transduser
NDIR, hamburan laser, kapasitif
Pengkondisian + ADC
di dalam modul sensor
Antarmuka digital
UART / I²C
Mikrokontroler
ESP32
Data
nilai + waktu + status
Sudah ditangani pabrikan modul
Modul sensor modern sudah digital: ESP32 menerima angka jadi, bukan tegangan mentah. Tugas kita ada di tiga hal: memahami protokol, memastikan data utuh (checksum/CRC), dan memberi cap waktu serta status.

## Slide 6: Antarmuka Sensor yang Umum
Antarmuka | Jalur | Topologi | Kecepatan tipikal | Contoh
Analog (ADC) | 1 sinyal | 1 sensor per pin | ADC 12-bit ESP32 | Sensor gas MQ-x
UART | TX, RX | Titik ke titik | 9600–115200 bps | MH-Z19B, PMS5003
I²C | SDA, SCL | Bus, alamat 7-bit | 100–400 kHz | SHT31 (0x44)
SPI | MOSI, MISO, SCK, CS | Bus, CS per perangkat | Orde MHz | Kartu SD
!
ADC ESP32 tidak linear di ujung rentang dan sensitif derau WiFi. Untuk data kualitas udara, sensor beroutput digital (UART/I²C) jauh lebih andal.

## Slide 7: Protokol Tiga Sensor Praktikum
MH-Z19B · UART 9600
CO₂ (NDIR)
Kirim 9 byte
FF 01 86 00 00 00 00 00 79
Terima 9 byte
FF 86 HH LL … CS
Nilai
CO₂ = HH × 256 + LL
Catatan
Pemanasan awal ±3 menit
PMS5003 · UART 9600
PM2.5 (hamburan laser)
Frame
32 byte, diawali 42 4D
Mode aktif
dikirim otomatis ±1 detik
Nilai
PM2.5 atmosferik = byte 12–13
Cek
jumlah byte 0–29 = byte 30–31
SHT31 · I²C 0x44
Suhu & kelembapan
Perintah
0x2400 (single shot)
Baca 6 byte
T(2) CRC RH(2) CRC
Suhu
−45 + 175·raw/65535
Kelembapan
100·raw/65535
Notes: Tujuan slide ini bukan menghafal byte, tetapi menunjukkan bahwa setiap protokol punya mekanisme pengecekan keutuhan data: checksum di MH-Z19B dan PMS5003, CRC-8 (polinom 0x31, nilai awal 0xFF) di SHT31. Bila cek gagal, data dibuang dan status sensor ditandai gagal.

## Slide 8: Contoh Pengkabelan ke ESP32
ESP32
GPIO26 RX1
GPIO27 TX1
GPIO16 RX2
GPIO17 TX2
GPIO21 SDA
GPIO22 SCL
MH-Z19B
5 V · TX→GPIO26, RX←GPIO27
PMS5003
5 V · TX→GPIO16, RX←GPIO17
SHT31
3,3 V · SDA, SCL (alamat 0x44)
Semua GND disatukan. Serial1 bawaan memakai pin flash, jadi wajib dipetakan ulang.
Pin hanya contoh; sesuaikan dengan papan Anda.

## Slide 9: Pertimbangan Saat Mengambil Data
Periode baca vs interval kirim
Sensor bisa dibaca tiap detik, tetapi data dikirim per slot 2 menit. Isi slot boleh nilai sesaat atau rata-rata (pertemuan 1).
Waktu pemanasan
MH-Z19B butuh ±3 menit, PMS5003 ±30 detik setelah kipas menyala. Data awal setelah boot diabaikan.
Status sensor
Bila timeout atau checksum gagal, kirim status gagal dan nilai NaN, bukan angka 0 palsu.
Satuan dan desimal
ppm, µg/m³, °C, %RH. Jumlah desimal mengikuti resolusi sensor, bukan sebanyak-banyaknya.

## Slide 10: Variabel Data: Titik Temu dengan Kode Sensor
// ---- Diisi oleh kode sensor Anda ----
float CO2v = NAN; // ppm (MH-Z19B)
float PM25v = NAN; // ug/m3 (PMS5003)
float Tempinv = NAN; // degC (SHT31)
float Humidinv = NAN; // %RH (SHT31)
void readSensors() {
// TODO: baca MH-Z19B -> CO2v
// TODO: baca PMS5003 -> PM25v
// TODO: baca SHT31 -> Tempinv, Humidinv
}
// ---- Paket data untuk satu slot 2 menit ----
struct RawData {
String created_at, uptime, RSSI;
String SD_status, PM25_status, SHT_status;
String CO2v, PM25v, Tempinv, Humidinv;
};
RawData raw_2m;
Kenapa NAN?
Menandai gagal atau belum terbaca. Mudah dicek dengan isnan() dan tidak tertukar dengan nilai 0 yang sah.
Kenapa String?
Server menerima nilai sebagai teks. Konversi angka ke teks dilakukan sekali di fillRaw().

## Slide 11: Transmisi ke Platform IoT
02
Konektivitas, protokol aplikasi, dan format pesan

## Slide 12: Arsitektur Umum Sistem IoT
Perangkat
ESP32 + sensor
Jaringan akses
router WiFi
Internet
ISP
Server API
HTTPS
Basis data
penyimpanan
Dashboard
visualisasi
Hari ini
Pertemuan 3
Server RnD BiruLangit
rndbirulangit.pythonanywhere.com
Menerima data mentah lengkap beserta diagnosis perangkat (RSSI, uptime, status sensor).
Satu server, dua endpoint
/api/post/telkom_group untuk menerima data, /api/get-time untuk sinkron waktu perangkat.

## Slide 13: Pilihan Konektivitas
Teknologi | Jangkauan | Laju data | Konsumsi daya | Infrastruktur
WiFi 2,4 GHz | ± 50 m dalam ruang | Mbps | Tinggi saat kirim | Router lokal
LTE-M / NB-IoT | Jaringan seluler | puluhan–ratusan kbps | Rendah–sedang | Operator + SIM
LoRaWAN | 2–15 km | 0,3–50 kbps | Sangat rendah | Gateway LoRa
BLE | ± 10 m | ± 1 Mbps | Sangat rendah | Gateway / ponsel
Praktikum memakai WiFi: sudah terpasang di ESP32 tanpa modul tambahan, laju data lebih dari cukup, dan perangkat AQMS umumnya dipasok listrik PLN sehingga konsumsi daya bukan kendala utama.

## Slide 14: Protokol Aplikasi: HTTP vs MQTT
HTTP(S) REST
Pola request–response: satu pengiriman = satu request.
Mudah diuji dengan Postman atau curl.
Cocok dengan API web yang sudah ada.
Header relatif besar; server tidak bisa memulai pesan ke perangkat.
Dipakai hari ini
MQTT
Pola publish–subscribe melalui broker.
Koneksi persisten, header kecil, QoS 0/1/2.
Dua arah: server bisa mengirim perintah ke perangkat.
Perlu broker dan pengelolaan topik.

## Slide 15: Anatomi HTTPS POST
POST /api/post/telkom_group HTTP/1.1
Host: rndbirulangit.pythonanywhere.com
User-Agent: TMM_JKT-
Content-Type: application/json
{"device_1":"TMM_JKT-","CO2v_1":"612",…}
Baris 1: metode dan path tujuan
Header: identitas perangkat dan jenis isi
Baris kosong, lalu body JSON
Kode | Arti
200 / 201 | Berhasil diterima
400 | Format payload salah
401 / 403 | Tidak berwenang
404 | URL endpoint salah
5xx | Masalah di server
< 0 | Gagal di sisi ESP32
Notes: Kode negatif berasal dari library HTTPClient, bukan dari server. Contoh: -1 koneksi gagal (DNS, TLS, atau internet), -11 batas waktu membaca respons habis.

## Slide 16: Format Payload ke Server
{
"device_1": "TMM_JKT-",
"RSSI_1": "-61",
"created_at_1": "2026-10-03 14:36:00",
"Uptime_1": "02:14:07",
"SD_status_1": "0",
"PM25_status_1": "1",
"SHT_status_1": "1",
"CO2v_1": "612",
"PM25v_1": "23.4",
"Tempinv_1": "27.81",
"Humidinv_1": "71.20"
}
Kelompok field | Isi
Identitas | device_1, created_at_1
Diagnosis | RSSI_1, Uptime_1, *_status_1
Pengukuran | CO2v_1, PM25v_1, Tempinv_1, Humidinv_1
Semua nilai dikirim sebagai string. Akhiran _1 adalah konvensi nama field di server RnD BiruLangit.

## Slide 17: WiFi pada ESP32
03
Menyambung, menjaga koneksi, dan mengamankan transmisi

## Slide 18: Dasar WiFi ESP32
Mode STA
ESP32 menjadi klien router, seperti ponsel. Mode AP (menjadi hotspot) tidak dipakai di sini.
Hanya 2,4 GHz
ESP32 tidak bisa melihat SSID 5 GHz. Pastikan router memancarkan 2,4 GHz.
RSSI ikut dikirim
Kekuatan sinyal (dBm) dikirim sebagai RSSI_1 untuk diagnosis perangkat di lapangan.
Membaca RSSI
Buruk · < −80 dBm
Cukup · −80 s/d −67 dBm
Baik · ≥ −67 dBm
Lemah ← → Kuat

## Slide 19: Kode: Menyambung WiFi
void connectWiFi() {
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) return;
Serial.print("[WiFi] Menyambung ke " + ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());
unsigned long t0 = millis();
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED
&& millis() - t0 < 15000) { // batas 15 s
delay(500);
Serial.print(".");
}
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
Serial.println(" OK, IP " + WiFi.localIP().toString());
else
Serial.println(" GAGAL");
}
Aman dipanggil berulang: langsung kembali bila sudah tersambung.
Dipanggil tiap slot sebelum POST, sehingga koneksi putus pulih sendiri.
Ada batas waktu, tidak menunggu selamanya.

## Slide 20: HTTPS dengan WiFiClientSecure
WiFiClientSecure *client_birulangit;
client_birulangit = new WiFiClientSecure;
client_birulangit->setInsecure(); // praktikum
// produksi: ->setCACert(root_ca);
setInsecure()
Data tetap terenkripsi, tetapi identitas server tidak diverifikasi. Cukup untuk praktikum; produksi memakai setCACert().
Satu client dipakai ulang
Handshake TLS memakan puluhan KB heap dan waktu. Buat sekali di setup(), pakai untuk semua POST.
Rahasia jaringan
SSID dan password jangan diunggah ke repositori publik. Simpan di file konfigurasi terpisah.
ESP32
TLS
Server
Port 443, data terenkripsi di sepanjang jalur internet

## Slide 21: Sinkron Waktu via Server Sendiri
04
RTC ESP32 disetel dari endpoint HTTPS milik sendiri

## Slide 22: Mengapa Tidak Langsung NTP?
Port NTP sering diblokir
NTP memakai UDP 123 yang kerap ditutup di jaringan kantor, kampus, atau hotspot.
HTTPS hampir selalu terbuka
Port 443 sama dengan jalur pengiriman data, jadi kalau bisa kirim pasti bisa sinkron.
Satu sumber waktu
Zona waktu (WIB) dan format sama persis dengan server penerima data.
ESP32
Server
GET /api/get-time
{"datetime": "2026-10-03 14:35:12"}
rtc.setTime(…)

## Slide 23: Library ESP32Time
#include <ESP32Time.h>
ESP32Time rtc(0); // offset 0:
// server sudah WIB
Instal ESP32Time (fbiego) lewat Library Manager. Library ini membungkus jam sistem ESP32 sehingga mudah dibaca per komponen.
Jebakan: getMonth() bernilai 0–11, jadi untuk tampilan selalu ditambah 1. Sebaliknya setTime() menerima bulan 1–12.
Fungsi | Hasil
setTime(dt, mn, jam, tgl, bln, thn) | Setel jam
getYear() | 2026
getMonth() | 9 (Oktober)
getDay() | 3
getHour(true) | 14 (format 24 jam)
getMinute() / getSecond() | 36 / 0

## Slide 24: Kode: Parsing Respons Waktu
// p = {"datetime": "2026-10-03 14:35:12", ...}
bool setRtcFromJson(const String &p) {
int k = p.indexOf("\"datetime\":");
if (k == -1) return false;
int a = p.indexOf("\"", k + 11) + 1; // awal nilai
String d = p.substring(a, a + 19); // 19 karakter
if (d.length() != 19) return false;
rtc.setTime(d.substring(17, 19).toInt(), // detik
d.substring(14, 16).toInt(), // menit
d.substring(11, 13).toInt(), // jam
d.substring(8, 10).toInt(), // tanggal
d.substring(5, 7).toInt(), // bulan
d.substring(0, 4).toInt()); // tahun
return true;
}
Peta indeks string
0–3
tahun
2026
5–6
bulan
10
8–9
tanggal
03
11–12
jam
14
14–15
menit
35
17–18
detik
12
Parsing manual tanpa library JSON agar ringan dan mudah ditelusuri.

## Slide 25: Kode: Sync_RTC()
const String api_time =
"https://rndbirulangit.pythonanywhere.com/api/get-time";
bool Sync_RTC() {
WiFiClientSecure client;
client.setInsecure();
HTTPClient https;
if (!https.begin(client, api_time)) return false;
https.setUserAgent(device_name);
unsigned long t0 = millis();
int code = https.GET();
unsigned long rtt = millis() - t0; // waktu pulang-pergi
bool ok = (code >= 200 && code <= 299)
&& setRtcFromJson(https.getString());
https.end();
Serial.printf("[RTC] %s kode=%d RTT=%lu ms\n",
get_date_time(0).c_str(), code, rtt);
return ok;
}
Mengembalikan true/false agar pemanggil tahu sinkron berhasil atau tidak.
RTT dicetak untuk memperkirakan galat waktu.
https.end() selalu dipanggil untuk melepas memori.

## Slide 26: Kapan Sinkron dan Seberapa Akurat?
< 1 s
galat tipikal ≈ RTT/2 + pembulatan detik
120 s
panjang satu slot data
Galat sinkron jauh lebih kecil dari slot, jadi kompensasi latensi belum diperlukan.
1
Saat boot
Setelah WiFi tersambung di setup().
2
Belum sinkron
Tahun RTC < 2025 → coba lagi tiap 30 s; data tidak dikirim dulu.
3
Harian 00:01
Menit ganjil, jadi tidak bentrok dengan slot pengiriman.
4
Saat offline
RTC tetap berjalan dari kristal, disinkron lagi saat online.

## Slide 27: Fungsi Bantu Format Waktu
Fungsi | Contoh hasil
get_date_time(0) | 2026-10-03 14:36:07
get_date_time(1) | 2026-10-03
get_date_time(2) | 14:36:07
get_precission_second(0) | 2026-10-03 14:36:00
get_uptime() | 02:14:07
Kenapa detik dipaksa 00?
created_at memakai get_precission_second(0). Stempel waktu selalu menunjuk awal slot, sehingga data antar perangkat sejajar walaupun pengiriman molor beberapa detik.
Lihat Date_Time.h untuk implementasi lengkap dengan snprintf().

## Slide 28: Membangun Sistem IoT Utuh
05
Akuisisi, sinkron waktu, dan pengiriman data mentah tiap 2 menit

## Slide 29: Struktur Proyek dan Urutan Include
IoT_AQMS/
├── IoT_AQMS.ino // config, sensor, loop
├── Date_Time.h // RTC + sinkron waktu
└── Send.h // JSON + POST
1
Library: WiFi, WiFiClientSecure, HTTPClient
2
Konfigurasi: device_name, SSID, API
3
Variabel global: raw_2m, client_birulangit
4
#include "Date_Time.h"
5
#include "Send.h"
6
Fungsi .ino: setup(), loop(), dst.
Penting: file .h dibaca seolah ditempel di posisinya. Bila device_name dideklarasikan setelah #include "Date_Time.h", kompilasi gagal dengan pesan 'device_name' was not declared.

## Slide 30: Kode: Bagian Atas IoT_AQMS.ino
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
const String device_name = "TMM_JKT-";
const String ssid = "NAMA_WIFI";
const String pass = "PASSWORD_WIFI";
String api_rndbirulangit = "https://rndbirulangit.pythonanywhere.com/api/post/telkom_group";
float CO2v = NAN, PM25v = NAN, Tempinv = NAN, Humidinv = NAN; // diisi kode sensor
struct RawData {
String created_at, uptime, RSSI, SD_status, PM25_status, SHT_status;
String CO2v, PM25v, Tempinv, Humidinv;
};
RawData raw_2m;
WiFiClientSecure *client_birulangit;
#include "Date_Time.h" // HARUS setelah deklarasi di atas
#include "Send.h"

## Slide 31: Kode: Mengisi Paket dan setup()
void fillRaw() {
raw_2m.created_at = get_precission_second(0);
raw_2m.uptime = get_uptime();
raw_2m.RSSI = String(WiFi.RSSI());
raw_2m.SD_status = "0"; // tanpa SD card
raw_2m.PM25_status = isnan(PM25v) ? "0" : "1";
raw_2m.SHT_status = isnan(Tempinv) ? "0" : "1";
raw_2m.CO2v = String(CO2v, 0);
raw_2m.PM25v = String(PM25v, 1);
raw_2m.Tempinv = String(Tempinv, 2);
raw_2m.Humidinv = String(Humidinv, 2);
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
initSensors();
client_birulangit =
new WiFiClientSecure;
client_birulangit
->setInsecure();
connectWiFi();
if (Sync_RTC())
lastSyncDay =
rtc.getDay();
}
Notes: String(nilai, n) mengatur jumlah desimal. Konvensi status "1" = sensor OK dan "0" = gagal hanya contoh; sesuaikan dengan konvensi yang dipakai server. initSensors() tempat Serial1/Serial2.begin dan Wire.begin untuk sensor.

## Slide 32: Kode: Menjaga Waktu Tetap Benar
int lastSyncDay = -1;
unsigned long lastTry = 0;
void maintainTime() {
if (millis() - lastTry < 30000) return; // jeda 30 s
bool valid = rtc.getYear() >= 2025;
bool daily = valid && rtc.getHour(true) == 0
&& rtc.getMinute() == 1
&& rtc.getDay() != lastSyncDay;
if (!valid || daily) {
lastTry = millis();
connectWiFi();
if (Sync_RTC()) lastSyncDay = rtc.getDay();
}
}
Tahun < 2025
Artinya RTC belum pernah disetel (masih 1970). Data dengan waktu ini tidak boleh dikirim.
lastSyncDay
Mencegah sinkron harian terulang berkali-kali di menit 00:01 yang sama.

## Slide 33: Kode: loop() Pengiriman per 2 Menit
bool send_2m = false;
void loop() {
maintainTime();
int m = rtc.getMinute(), s = rtc.getSecond();
if (rtc.getYear() >= 2025 && m % 2 == 0
&& s == 0 && !send_2m) {
send_2m = true; // kunci: sekali per slot
readSensors();
fillRaw();
connectWiFi();
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
Send_rndbirulangit();
}
}
if (s != 0) send_2m = false; // buka kunci
delay(50);
}
Slot = menit genap, detik ke-0, dibaca dari RTC.
Flag send_2m mencegah kirim ganda selama detik 0 berlangsung.
Polanya sama dengan sampling selaras jam di pertemuan 1.

## Slide 34: Kode: Penyusun JSON
String jsonString;
void addJson(String key, String value) {
if (jsonString.length() > 0) jsonString += ",";
jsonString += "\"" + key + "\":\"" + value + "\"";
}
String getJson() { return "{" + jsonString + "}"; }
Cara kerjanya
addJson("co2", "612")
"co2":"612"
addJson("temp", "27.81")
"co2":"612","temp":"27.81"
getJson()
{"co2":"612","temp":"27.81"}
Sederhana
Cukup penggabungan String, tanpa library tambahan. Mudah dibaca mahasiswa.
Batasan
Tidak meng-escape tanda kutip di dalam nilai. Untuk payload kompleks gunakan ArduinoJson.

## Slide 35: Kode: POST dengan Percobaan Ulang
bool postJson(const String &tag, const String &url) {
bool success = false;
HTTPClient https;
if (https.begin(*client_birulangit, url)) {
https.setUserAgent(device_name);
https.addHeader("Content-Type", "application/json");
String body = getJson();
for (int attempt = 1; attempt <= 5 && !success; attempt++) {
int code = https.POST(body);
Serial.printf("[%s] percobaan %d -> kode %d\n",
tag.c_str(), attempt, code);
success = (code == 200 || code == 201);
if (!success && attempt < 5) delay(1000);
}
https.end();
}
jsonString = ""; // siap untuk kiriman berikutnya
return success;
}
Fungsi umum: cukup ganti URL bila kelak ada endpoint lain.
Maksimal 5 percobaan dengan jeda 1 detik.
jsonString selalu dikosongkan, berhasil atau gagal.

## Slide 36: Kode: Fungsi Kirim ke Server
bool Send_rndbirulangit() {
addJson("device_1", device_name);
addJson("RSSI_1", raw_2m.RSSI);
addJson("created_at_1", raw_2m.created_at);
addJson("Uptime_1", raw_2m.uptime);
addJson("SD_status_1", raw_2m.SD_status);
addJson("PM25_status_1", raw_2m.PM25_status);
addJson("SHT_status_1", raw_2m.SHT_status);
addJson("CO2v_1", raw_2m.CO2v);
addJson("PM25v_1", raw_2m.PM25v);
addJson("Tempinv_1", raw_2m.Tempinv);
addJson("Humidinv_1", raw_2m.Humidinv);
return postJson("RnD BiruLangit", api_rndbirulangit);
}
Urutan field
Bebas, karena JSON dibaca berdasarkan nama key, bukan posisi.
Nama key
Harus persis sama dengan yang diharapkan server, termasuk huruf besar-kecil.

## Slide 37: Satu Siklus Pengiriman
1
14:36:00
Slot terbuka
m genap, s = 0
2
+0,1 s
readSensors()
isi CO2v … Humidinv
3
+0,2 s
fillRaw()
created_at = 14:36:00
4
+0,3 s
connectWiFi()
cek / sambung ulang
5
+1–2 s
POST RnD
201 Created
Perhatikan: data baru terkirim sekitar pukul 14:36:02, tetapi created_at tetap 14:36:00. Bila kelima percobaan POST gagal, satu siklus bisa memakan puluhan detik, masih aman di dalam slot 120 detik.

## Slide 38: Membaca Serial Monitor
[WiFi] Menyambung ke NAMA_WIFI.... OK
[RTC] 2026-10-03 14:35:12 kode=200 RTT=842 ms
[RnD BiruLangit] percobaan 1 -> kode -11
[RnD BiruLangit] percobaan 2 -> kode 201
Pada contoh ini, percobaan pertama habis waktu (−11) karena sinyal lemah, lalu berhasil di percobaan kedua. Inilah gunanya percobaan ulang.
Kode | Cek ini dulu
−1 | Internet, URL https, DNS
−11 | Sinyal lemah, server lambat
400 | Nama key dan format JSON
404 | Path URL endpoint
5xx | Hubungi admin server

## Slide 39: Ringkasan
✓
Sensor dibaca lewat UART/I²C, waktu disetel dari server sendiri, lalu data mentah dikirim tiap 2 menit lewat HTTPS dengan stempel awal slot.
Pertemuan berikutnya
Pengantar backend dan frontend